МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ результатов инженерных изысканий

село Шум, 2014 г.

Оглавление

1. Физико-географическая характеристика территории Шумского сельского поселения	3

1.1. Местоположение	3

1.2. Рельеф	4

1.3. Гидрография	4

1.4. Климат	5

1.5. Почвы	10

1.6. Характеристика флоры	11

1.7. Характеристика фауны	12

2. Инженерно-геологическая характеристика территории поселения	14

2.1. Тектоника	14

2.2. Геоморфология	14

2.3. Геологическое строение	17

3. Гидрогеологические условия территории поселения	20

3.1. Подземные воды первого водоносного комплекса	20

3.2. Подземные воды второго водоносного комплекса	21

3.3. Гидрогеологическое районирование и условия водоснабжения	23

4. Геологические процессы и явления	26

5. Полезные ископаемые	27

5.1. Общие сведения	27

5.2. Характеристики месторождений	28

6. Инженерно-геологическое районирование	29

Подготовка Проекта генерального плана Шумского сельского поселения велась на картографических материалах масштаба 1:25 000 подготовленных ФГУП «ВИСХАГИ», состояние местности на 2011 год. Материалы были приняты в фонд инженерных изысканий Управления Росреестра по Ленинградской области в 2012 году.  На основе указанных картографических материалов была создана цифровая картографическая основа, выполненная в  системе координат 1963 года (зона 3) – СК-63, при помощи программного комплекса MapInfo Professional 10.1.

С целью оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории Шумского сельского поселения были исследованы и обобщены материалы изысканий ЗАО «ЛенТИСИЗ» и других организаций, проводивших изыскания на данной территории в период с 1974 года по 2010 год. Гидрогеологические условия и схема гидрогеологического районирования рассматриваемой территории описаны по материалам комплексных инженерных изысканий ЗАО «ЛенТИСИЗ. На основании использованных материалов подготовлены сведения об инженерно-геологическом районировании территории.

# 1. Физико-географическая характеристика территории Шумского сельского поселения

## 1.1. Местоположение

Шумское сельское поселение расположено  в восточной части Кировского муниципального района Ленинградской области и занимает территорию площадью 36679,1 га.

Административным центром поселения является село Шум, расположенное в 95 км к востоку от Санкт-Петербурга и в 58 км от  административного центра – города Кировск.

Шумское сельское поселение граничит:

- С городскими и сельскими поселениями Кировского муниципального района Ленинградской области:

  - муниципальным образованием Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

б. муниципальным образованием Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

- С сельскими поселениями Волховского муниципального района Ленинградской области:

  - муниципальным образованием Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;

б. муниципальным образованием Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;

- С сельскими поселениями Киришского муниципального района Ленинградской области:

  - муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

## 1.2. Рельеф

Территория Шумского сельского поселения расположена на северо-западе Восточно-Европейской (Русской) равнины, в пределах Прибалтийской низменности.

Прибалтийская низменность представляет собой полого наклоненную на север волнистую равнину с абсолютными отметками поверхности от 50 до 100 м, пересеченную густой сетью рек. Прибалтийская низменность подразделяется на орографические районы, где рассматриваемая территория поселения расположена на Ордовикском плато, а именно его восточной части – Волховском плато.

Волховское плато – низкая возвышенность с абсолютными отметками в центральной части 50-60 м, а по окраинам 30-40 м. Поверхность плато довольно плоская, лишь на небольших участках встречаются изолированные камовые холмы (район городского посёлка Мга) и озовые гряды длиной не более 1 км с относительными превышениями до 10 м.

Равнинность рассматриваемой территории и местами значительная мощность четвертичных отложений явились причиной плохой и крайне неравномерной обнаженности дочетвертичных пород. Большая часть их расположена по берегам рек (Мга, Назия) и их притоков.

## 1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Шумского сельского поселения принадлежит к бассейну Балтийского моря и представлена многочисленными реками, ручьями и болотами. Питание рек, озер и болот осуществляется в основном за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод.

Для рек характерен слабо-выработанный продольный профиль с одной или двумя надпойменными террасами, иногда только с поймой, что свидетельствует о молодости гидрографической сети. Долины только крупных рек подразделяются на участки верхнего, среднего и нижнего течения. По территории поселения протекают средние реки – Лава. Мелкие реки – Сарья, Ютика, Олешня, Тящевка, Ругала, Марьинка и др.

Озер на рассматриваемой территории нет.

Процессы заболачивания получили широкое развитие на рассматриваемой территории, что обусловлено преобладанием осадков над испарением, слабой расчлененностью рельефа, наличием большого количества впадин и плохой водопроницаемостью грунтов. Большинство болот расположено на водоразделах и относятся к верховому типу с преобладанием атмосферного питания. Максимальная мощность торфов достигает 5-9 м. Низинные болота распространены незначительно и сложены торфами хорошей степени разложения. Они встречаются в пойменных террасах реки в прибрежной полосе озер. Питание таких болот осуществляется в основном за счет паводковых вод. Наиболее заболоченным является юг поселения (болота Падринское, Тобинское)

В соответствии с заключениями Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных Ресурсов  № Р6-34-795 от 4 марта 2010 года и № Р6-34-1637 от 21 апреля 2010 года на учете состоят следующие водные объекты:

Таблица 1. Перечень  водных объектов

| №/№ п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Сарья | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Река Тящевка | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Река Гаричи | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Река Ютика | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Река Ругала - приток реки Ютики | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Ручей Черный - приток реки Ютики | 50 | 50 | 20 |
| 7 | Ручей Ржавый - приток реки Ютики | 50 | 50 | 20 |
| 8 | Озеро Тобинское | Водным кодексом не регламентировано | 20 |

Указанные водные объекты (1-8) согласно ст.8 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 являются федеральной собственностью.

## 1.4. Климат

Источники данных. Основные метеорологические данные приведены по материалам наблюдений ближайших метеостанций: Будогощь, Мга, Петрокрепость и Приладога. Данные о максимальной скорости ветра в данном регионе имеются только по метеостанциям Тихвин и Новая Ладога.

Общая характеристика. Климат на рассматриваемой территории умеренно холодный, переходный от морского климата к континентальному климату. Ведущим климатообразующим фактором является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой – зимой и сравнительно прохладной – летом. Повышенная циклоничность, характерная для Русской равнины, объясняется тем, что здесь скрещиваются пути западных и южных циклонов.

Таблица 1. Число дней с атмосферными явлениями, среднее/максимальное

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с туманом | 3 6 | 3 8 | 4 10 | 4 8 | 2 8 | 2 7 | 4 9 | 6 13 | 6 12 | 4 12 | 4 8 | 4 11 | 46 76 |
| с метелью | 8 15 | 7 13 | 6 13 | 0,8 4 | 0,04 1 |  |  |  |  | 0,3 3 | 3 12 | 4 8 | 29 51 |
| с грозой |  |  |  | 0,5 3 | 2 7 | 5 14 | 6 13 | 5 14 | 2 5 | 0,2 2 |  |  | 21 36 |
| с градом |  |  |  | 0,1 1 | 0,4 2 | 0,6 3 | 0,4 2 | 0,2 1 | 0,5 2 | 0,2 2 |  |  | 2,4 6 |

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 градусов Цельсия. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 9,0 – минус 8,4 градуса Цельсия. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 50 градусов Цельсия (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17 градусов Цельсия. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34 градуса Цельсия (по данным метеостанции Мга). За начало весны принимается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, что происходит обычно 5-10 апреля. Период с положительными средними суточными температурами составляет 214-220 дней. Между датами перехода температуры через ноль и разрушения устойчивого снежного покрова обычно проходит не более 7-10 дней. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременными установлениями снежного покрова. Лето, за начало которого принимается переход температуры воздуха через 10 градусов Цельсия, наступает в среднем 20-24 мая. Средняя продолжительность лета около 4 месяцев. В летнем сезоне выделяется период среднесуточных температур выше 15 градусов Цельсия, который начинается в третьей декаде июля и заканчивается в третьей декаде августа. Осень наступает, как правило, в середине сентября. Продолжительность осени около 2 месяцев. Зима начинается во второй декаде ноября. Первая половина зимы, или так называемое предзимье, характеризуется преобладанием ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. С 4 - 11 декабря среднесуточная температура воздуха переходит через минус 5 градусов Цельсия, этот период длится до середины марта, т.е., в среднем, 3 месяца.

Таблица 2. Среднемесячная и годовая температуры воздуха, °С

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Мга |
| -8,9 | -8,6 | -4,7 | 2,6 | 9,3 | 14,3 | 16,9 | 14,8 | 9,7 | 4,0 | -1,4 | -6,2 | 3,5 |
| метеостанция Петрокрепость |
| -8,4 | -8,6 | -5,0 | 2,4 | 8,7 | 13,8 | 16,9 | 15,2 | 10,1 | 4,2 | -1,0 | -5,6 | 3,6 |

Таблица 3. Абсолютный минимум температуры воздуха, °С

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Мга |
| -42 | -41 | -34 | -21 | -10 | -5 | 1 | -4 | -6 | -17 | -26 | -39 | -42 |
| метеостанция Петрокрепость |
| -40 | -40 | -34 | -24 | -8 | -1 | 2 | 1 | -4 | -14 | -24 | -37 | -40 |

Таблица 4. Абсолютный максимум температуры воздуха, °С

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Мга |
| 6 | 6 | 15 | 24 | 31 | 32 | 34 | 32 | 29 | 22 | 12 | 9 | 34 |
| метеостанция Петрокрепость |
| 6 | 6 | 13 | 24 | 31 | 32 | 32 | 33 | 28 | 22 | 12 | 9 | 33 |

Таблица 5. Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода

| Дата заморозка | Продолжительность безморозного периода |
| --- | --- |
| последнего | первого |  |
| средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | наименьшая | наибольшая |
| метеостанция Мга |
| 02.06 |  |  | 15.09 |  |  | 105 |  |  |
| метеостанция Петрокрепость |
| 18.05 |  |  | 22.09 |  |  | 126 |  |  |

Таблица 6. Средняя месячная температура поверхности почвы

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Петрокрепость почва подзолистая, супесчаная и песчаная |
| -9 | -9 | -6 | 2 | 10 | 16 | 19 | 17 | 10 | 4 | -1 | -6 | 4 |

Таблица 7. Средняя месячная температура почвы по вытяжным термометрам

| Глубина (м) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Приладога почва суглинистая |
| 0,1 | -2,0 | -2,1 | -1,3 | 2,0 | 10,9 | 15,3 | 19,2 | 17,4 | 11,3 | 4,8 | 1,4 | -1,2 | 6,3 |
| 0,2 | -1,5 | -1,8 | -1,1 | 1,6 | 9,9 | 14,6 | 18,4 | 17,1 | 11,5 | 5,3 | 1,9 | -0,6 | 6,3 |
| 0,4 | -0,5 | -0,9 | -0,6 | 1,2 | 8,9 | 13,5 | 17,1 | 16,6 | 12,0 | 6,2 | 3,0 | 0,4 | 6,4 |
| 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 7,1 | 11,6 | 15,3 | 15,7 | 12,4 | 7,4 | 4,2 | 1,9 | 6,5 |

Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения (2-й и 3-й  типы местности согласно прил. 2 табл. 1 СНиП 2.05.02-85), что объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. На распределение осадков большое влияние оказывают орографические особенности местности и подстилающая поверхность. Даже небольшие возвышенности обуславливают перераспределение осадков: увеличение их на наветренных возвышенных участках и уменьшение на подветренных склонах и в понижениях за возвышенностями. В среднем в поселении в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 70 % годовых осадков выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм). Снежный покров появляется обычно в конце октября – начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума обычно в марте. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см (по данным метеостанции Будогощь). Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм.

Таблица 8. Среднее количество осадков с поправками к осадкомеру, мм

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ноябрь-март | апрель-октябрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Мга |
| 62 | 56 | 44 | 46 | 55 | 78 | 79 | 97 | 81 | 70 | 67 | 65 | 294 | 506 | 800 |
| метеостанция Петрокрепость |
| 55 | 51 | 43 | 46 | 52 | 65 | 75 | 83 | 74 | 63 | 64 | 60 | 273 | 458 | 731 |

Таблица 9. Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см

| октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | наибольшая за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | средняя | макс. | мин. |
| метеостанция Будогощь участок – поле |
| ( | ( | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 20 | 9 | ( |  |  | 37 | 56 | 17 |

Ветровой режим. Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и тесно связан с особенностями распределения барических центров, располагающихся вокруг поселения. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений. Повторяемость этих направлений, как правило, превышает 50 %. При этом наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается, северо-восточной – увеличивается. В холодный период, вследствие близкого расположения областей высокого  и низкого давлений, возникают большие горизонтальные градиенты давления. Поэтому в это время ветры наиболее устойчивы по направлению и наибольшие по силе. Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие – июль-август. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (по данным метеостанции Петрокрепость).

Таблица 10. Среднемесячная и годовая скорости ветра, м/с

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Петрокрепость (высота флюгера 13 м) |
| 5,1 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 4,6 |

Таблица 11. Наибольшие скорости ветра, м/с, и максимальный скоростной напор на высоте 15 м, кгс/кв. м, различной вероятности

| Повторяемость 1 раз в: | метеостанция Тихвин | метеостанция Новая Ладога |
| --- | --- | --- |
|  | скорость ветра | скоростной напор | скорость ветра | скоростной напор |
| 1 год | 17 |  | 21 |  |
| 5 лет | 19 | 25 | 24 | 37 |
| 10 лет | 20 | 28 | 26 | 42 |
| 15 лет | 21 | 30 | 26 | 42 |
| 20 лет | 22 |  | 27 |  |

Таблица 12. Повторяемость направлений ветра и штилей, %

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Петрокрепость |
| С | 3 | 6 | 10 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| СВ | 9 | 13 | 17 | 19 | 27 | 21 | 23 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 | 14 |
| В | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| ЮВ | 11 | 13 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 13 | 9 |
| Ю | 20 | 17 | 10 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 25 | 21 | 16 |
| ЮЗ | 26 | 22 | 22 | 17 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 26 | 28 | 22 |
| З | 13 | 14 | 19 | 16 | 15 | 20 | 16 | 13 | 16 | 14 | 11 | 13 | 15 |
| СЗ | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 9 | 10 | 10 |
| Штиль | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |

Рисунок 1. Розы ветров по данным метеостанции Петрокрепость

## 1.5. Почвы

Основным типом почв на рассматриваемой территории являются подзолистые, бедные перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. При этом на суглинках, в низких местах с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах, образуются сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем. В более высоких местах, менее благоприятных для накопления влаги, образуются среднеподзолистые почвы. На супесях и песках, плохо удерживающих влагу, в сосняках встречаются слабоподзолистые почвы. Там, где преобладает травяная растительность, на лесных вырубках, в редких смешанных или лиственных лесах образовались дерново-подзолистые почвы. В низинах и на плоских участках местности, при слабом стоке (плохом дренаже) атмосферных вод, вызывающем их застой на поверхности, а иногда при высоком уровне стояния грунтовых вод образуются торфянистые и болотистые почвы. В местах, на луговых террасах заливаемых водой в половодье, из речных наносов образуются богатые перегноем аллювиальные почвы. Их площадь невелика. Основными почвообразующими грунтами являются глины, суглинки, супеси и торфы. Сельскохозяйственное использование почв требует их искусственного улучшения.

Территория поселения расположена в географической зоне тайги, а именно, в её средней и южной подзонах (хвойных и смешанных лесов). Леса занимают значительную часть территории. Лесные ресурсы сильно истощены. Коренные сосновые и, особенно, еловые леса сохранились местами, но, в основном, они замещены малоценными и малопродуктивными производными мелколиственными лесами и мелколесьями (берёза, осина, ольха серая).

Территории, прилегающие к населенным пунктам, заняты под сельское хозяйство (пашни, луга, кустарники). Естественный растительный покров сильно нарушен человеком. Наиболее освоены места в центральной части, где преобладают сельскохозяйственные угодья.

## 1.6. Характеристика флоры

Флора Шумского сельского поселения наиболее широко представлена следующими семействами: Сложноцветные (Asteraceae), Осоковые (Cyperaceae), Мятликовые (Poaceae), Розоцветные (Rosaceae). Около 81 % площади поселения представлено вторичными еловыми и сосновыми лесами с низкой продуктивностью, около 8% земель занято землями, предназначенными для сельскохозяйственного производства (пашни, пастбища, кустарники, мелколиственные леса). К лекарственным растениям, произрастающим на территории поселения, относятся: подорожник большой, крапива двудомная, мать-и-мачеха, багульник болотный, лопух, пастушья сумка, хвощ полевой, толокнянка, черника обыкновенная, брусника, клюква, малина, можжевельник, бессмертник песчаный, лапчатка прямостоящая и другие. Среди видов, занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области (Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2. «Растения и грибы». СПб, 1999), можно выделить 10 видов сосудистых растений и 4 вида водорослей произрастающих на территории муниципального образования Шумское сельское поселение.

Таблица 13. Перечень видов растений, внесенных в Красную книгу природы Ленинградской области

| №/№ п/п | Латинское название | Русское название | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Astragalus subpolaris Boriss. Et Schischk. | Астрагал субарктический | редкий вид |
| 2 | Galium hercynicum Weig. | Подмаренник герцинский | редкий вид |
| 3 | Gentiana cruciata L. | Горечавка ластовневая | редкий вид |
| 4 | Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. | Голокучник обыкновенный | редкий вид |
| 5 | Lathraea squamaria L. | Петров крест чешуйчатый | редкий вид |
| 6 | Lathyrus linifolius (Reinchard) Bassler | Чина льнолистная | редкий вид |
| 7 | Lobelia dortmanna L. | Лобелия Дортманна | редкий вид |
| 8 | Pedicularis sceptrum-carolinum L. | Мытник скипетровидный | редкий вид |
| 9 | Phyteuma orbiculare L. | Кольник шаровидный | редкий вид |
| 10 | Sileneta tarica Pers. L | Смолевка татарская | редкий вид |

Таблица 14. Перечень видов водорослей, внесенных в Красную книгу природы Ленинградской области

| №/№ п/п | Латинское название | Русское название | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acanthoceras Zachariasii (Brun) Sim. | Акантоцерас Захариаса | редкий вид |
| 2 | Nostoc pruniformeAg. | Носток сливовидный | редкий вид |
| 3 | Pinnularia streptorapheCl. | Пиннулария завитошовная | редкий вид |
| 4 | Xanthidium fasciculatumEhr. | Ксантидиум пучковатый | редкий вид |

## 1.7. Характеристика фауны

Фауна Шумского сельского поселения главным образом представлена лесными видами. Среди млекопитающих встречаются грызуны: белка, заяц-беляк и русак, полевые и лесные мыши, полевка; хищные: куница, волк, медведь, рысь, лисица, ласка, хорь, барсук, горностай, кабан; парнокопытные: лось. Из птиц наиболее распространены глухарь, рябчик, тетерев, белая и серая куропатки, шилохвость, кряква, вальдшнеп, гусь. Повсеместно встречаются также ворона, сорока, кукушка, чиж, мухоловка, зяблик, снегирь, синица, иволга, соловей, голубь, дрозд, дятел, а также хищные птицы, особенно чайка, филин, сова, коршун. Среди видов, занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области (Красная книга природы Ленинградской области. Т. 3.СПб. 1999), можно выделить 1 вид  паукообразных, 18 насекомых, 3 вида птиц, и 1 вид млекопитающих. Следует отметить, что среди приведенных видов два вида имеют статус – исчезающий вид, это Пигера нелюдимая, Европейская норка.

Таблица 15. Перечень видов животных, занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области

| №/№ п\п | Латинское название | Русское название | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс Arachnida - Паукообразные |
| 1 | Nuctinea silvicultrix (C.L. Koch) | Крестовик лесной | редкий вид |
| Класс Insects - Насекомые |
| 2 | Ophiogomphus cecilia (Frcr.) | Дедка рогатый | редкий вид |
| 3 | Carabus menetriesiFald. | Жужелица Менетрие | редкий вид |
| 4 | Carabus nitens L. | Жужелица блестящая | редкий вид |
| 5 | Eudia pavonia (L.) | Малый ночной павлинный глаз | редкий вид |
| 6 | Hemaris fuciformis (L.) | Шмелевидка жимолостевая | редкий вид |
| 7 | Pygeara timon (Hb.) | Пигера нелюдимая | исчезающий вид |
| 8 | Aspitates gilvaria (Den. Et Schiff) | Пяденица без пятнистая желтая | редкий вид |
| 9 | Eupithecia groenblomiUrbahn | Пяденица цветочная Гренблома | редкий вид |
| 10 | Drepana curvatula (Borkh.) | Серпокрылка изогнутая | редкий вид |
| 11 | Gastropacha quercifolia (L.) | Коконопряд дуболистный | редкий вид |
| 12 | Anata myrtilli (L.) | Пестрая вересковая совка | редкий вид |
| 13 | Apamea scolopacina (Esp.) | Толстая стеблевая совка | редкий вид |
| 14 | Catocala fraxini (L.) Clifden Nonpareil | Голубая орденская лента | редкий вид |
| 15 | Dasypolia templi (Thnbg.) | Зонтичная совка | редкий вид |
| 16 | Lithophane lamda (F.) | Болотная коровая совка | редкий вид |
| 17 | Hyphoraia aulica (L.) | Медведица придворная | редкий вид |
| 18 | Strymonidia pruni (L.) | Хвостатка сливовая | редкий вид |
| 19 | Pararge aegeria (L.) | Краеглазка эгериа | редкий вид |
| Класс Birds - Птицы |
| 20 | Circus cyaneus (L.) Hen Harrier | Полевой лунь | редкий вид |
| 21 | Circus pygargus (L.) Montagu's Harrier | Луговой лунь | редкий вид |
| 22 | Dendrocopos leucotos (Bechst.) White-backed Woodpecker | Белоспинный дятел | редкий вид |
| Класс Mammals - Млекопитающие |
| 23 | Mustela lutreola (L.) European Mink | Европейская норка | исчезающий вид |

По данным Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, на территории муниципального образования Шумское сельское поселение долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира имеет Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов» (МОО «ЛООиР).

# 2. Инженерно-геологическая характеристика территории поселения

## 2.1. Тектоника

В геолого-структурном отношении рассматриваемая территория расположена на южном склоне Балтийского щита, перекрытого осадочным чехлом, и имеет трехъярусное строение: сверху располагаются четвертичные отложения разного генезиса, ниже располагаются девонские, ордовикские и кембрийские породы Русской плиты, лежащие на складчатом фундаменте, представленном породами архея и протерозоя. Кристаллический фундамент залегает на глубине 150-285 м и имеет общее погружение на юго-восток. Прямолинейные отрезки речных долин проходят по линиям разрывных нарушений. Примером является современная  долина реки Мга. Шумское сельское поселение расположено в сейсмически спокойном районе. Сейсмическая активность района согласно СНиП  II –7-81 менее 6 баллов (3-4 балла).

## 2.2. Геоморфология

Шумское сельское поселение расположено в пределах  2-х геоморфологических районов: Приладожской низменностей, Ордовикского плато. Современный рельеф в общих чертах повторяет поверхность дочетвертичных отложений. Основные формы рельефа (плато, низины, древние долины) сформировались в доледниковое время. Их возникновение связано с различной сопротивляемостью горных пород денудационным процессам. Древний рельеф выражен двумя основными структурными формами – плато и предглинтовой низменностью, разделенными уступом – глинтом. В течение весьма длительного времени эта зона испытывала денудацию, проходившую на фоне активных тектонических движений. В четвертичный период она подвергалась оледенениям и являлась одним из тех участков Русской равнины, где создавались наиболее благоприятные условия для деятельности озерно-ледниковых, озерных, морских бассейнов. Развитие рельефа этой зоны в поздне- и послеледниковое время теснейшим образом связано с развитием Балтики. Установлена тесная связь элементов современного рельефа с рельефом поверхности дочетвертичных пород, а также со структурными формами кристаллического основания и осадочного чехла. Структурно-денудационный рельеф выражен на большей части территории и представляет собой моноклинальную равнину.

В геоморфологическом отношении большую часть рассматриваемой территории занимает плато – довольно плоская равнина. По геологическому строению здесь выделяются две древние формы рельефа в основной своей части – ордовикское плато и на самой южной окраине – частица девонского плато. Ордовикское плато характеризуется спокойным рельефом, небольшим колебанием отметок, с пологим наклоном поверхности от северной части (абсолютные отметки 50,00-58,00 м) к периферии, на котором как результат эрозионного размыва прослеживается русло современной реки Мга. Предглинтовая низменность – пониженная равнина, полого падающая на север, сложенная кембрийскими глинами, перекрытая четвертичными отложениями. Абсолютные отметки ее изменяются от 10,00 м (у глинта) до 0,00 м (у побережья Ладожского озера). Глинт, ограничивающий плато с севера, протягивается в широтном направлении через всю территорию. Высота глинта достигает местами до 25,00 м, крутизна склонов 25-450, абсолютная отметка бровки 40,00 м. В направлении на восток наблюдается слабое понижение высоты глинта до 8,00-10,00 м, а так же уменьшение крутизны склонов до 100 и постепенное повышение абсолютная отметка его подошвы от 15,00 м до 30,00 м.

Большая часть современного рельефа отведена озерно-ледниковой равнине, с абсолютными отметками от 10,00-14,00 м до 50,00 м, с довольно плоской и однообразной поверхностью, участками сильно заболоченной. Речные долины развиты слабо, т.к. большая часть рек является молодыми, образовавшимися после спада ледникового озера. В формировании долин, развитых на плато преобладает боковая эрозия, глубинная имеет меньшее значение.

Рисунок 2. Геоморфологическая схема

## 2.3. Геологическое строение

Четвертичная система – Q.

Четвертичные отложения на исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Мощность их колеблется от 7,00 м до 65,00 м, наибольшая мощность характерна для самой южной части. Здесь же прослеживается и понижение в дочетвертичном рельефе. Четвертичные отложения представлены, в основном, горизонтом ледниковых (gIII) отложений, прослеживающихся по всей территории, кроме камовых участков, где они размыты. Перекрыты ледниковые отложения флювиогляциальными (fIII) и озерно-ледниковыми (lgIII) отложениями, а так же современными техногенными (tIV), биогенными (bIV), аллювиальными (aIV) и озерными (l IV) отложениями. Подстилаются ледниковые отложения локально озерными (l III)  отложениями, в основном, дочетвертичными кембрийскими (Є1), ордовикскими (О1 и О2) породами, а в южной части девонскими (D2) породами.

Современные отложения – QIV

Насыпные образования – tIV. Насыпные грунты имеют довольно широкое распространение на застроенных территориях (в городах, посёлках), а так же ими же сложены насыпи ж/д полотен, автодорог. Насыпные грунты имеют пестрый литологический состав, представлены песками разной крупности, перемешанными с суглинками и супесями, с обломками кирпичей, строительного мусора, древесных отходов, гравия. Насыпные грунты залегают с поверхности. Мощность насыпных грунтов колеблется от 0,50 м до 2,50 м.

Биогенные отложения – bIV. Биогенные отложения (bIV) занимают до 30-40 % территории поселения и представлены торфами и заторфованными грунтами. Наиболее крупные болота - Малуксинский мох, Коврыгина гладь, Макарьевское, Яковлевское, Еремино, Лодвинское, Ливнево, Сиголовское, Загонное, Большое. Абсолютные отметки колеблются от 15,00-20,00 м  до 40,00 м. Мощность торфов колеблется от 0,50 м до 7,00 м. Болота - Малуксинский мох, Сиголовское имеют мощность более 5,00 м. Болотно-торфяные отложения залегают с поверхности и иногда встречены на застроенных территориях под насыпными грунтами.

Аллювиальные отложения – aIV. Аллювиальные отложения развиты в виде узких маломощных (0,20-1,00 м) полос вдоль берегов рек и их притоков. Представлены аллювиальные отложения песками, супесями, с прослоями суглинков.

Озерные отложения – lIV. Представлены озерные отложения песками разной крупности – пылеватыми, мелкими и средней крупности. В основной своей массе озерные отложения распространены с поверхности, но встречены переслаивания озерных и биогенных отложений.

Озерно-морские отложения – lmIV. Озерно-морские (lmIV) отложения распространены повсеместно на рассматриваемой площади, залегают под биогенными образованиями и представляют собой толщу частого переслаивания и взаимозамещения. Представлены песками разной крупности: пылеватыми, мелкими, средней крупности, гравелистыми и крупными. Мощность озерно-морских отложений колеблется от 0,40 м до 1,50 м.

Верхнечетвертичные отложения QIII

Озерно-ледниковые отложения – lg III. Широко распространены на территории поселения и слагают озерно-ледниковую равнину и камовые холмы, залегая всей территории. Мощность колеблется от 0,50 м до 15,00 м. Представлены ленточными глинами, суглинками, супесями, песками пылеватыми, мелкими, средней крупности, а так же локально гравийно-галечниковыми грунтами. Камовые отложения представлены в основной своей массе песками разной крупности с прослоями супесей и суглинков. Мощность камовых массивов составляет до 15,00-25,00 м.

Флювиогляциальные отложения – f III. Флювиогляциальные отложения не имеют широкого распространения. Залегают на равнинной части поселения - с поверхности и под озерно-ледниковыми отложениями, на ледниковых отложениях. Отложения представлены песками разной крупности с содержанием гравия и гальки в среднем до 10 %, локально до 30-40 %. Пески имеют хорошо выраженную слоистость, наклонную, диагональную, горизонтальную и косую. Мощность отложений колеблется от 0,30 м до 4,00-6,00 м, местами достигая 10,00м. К флювиогляциальным отложениям приурочены такие формы рельефа как озы и камы.  Озы встречены на правом берегу р. Мга и в 4,5 км севернее на р. Мойка. Высота озов – 6,00-8,00 м. Озы сложены песками разнозернистыми, плохо отсортированными, с гравием и галькой. Флювиогляциальные отложения встречены как в основании камов, так иногда образуют прослои внутри них. Мощность их меняется от 0,50 м до 10,00 м.

Ледниковые отложения – g III. Ледниковые отложения распространены повсеместно и залегают на разных глубинах от 0,00 м до 15,00 м на дочетвертичных породах и на межледниковых осадках микулинского горизонта. Наиболее часто встречающаяся мощность ледниковых отложений – 10,00-15,00 м. Представлены эти отложения в основном суглинками тяжелыми пылеватыми, местами валунными, супесями, характеризующиеся большой плотностью и сравнительно небольшим содержанием гравийно-галечникового материала. На севере, в пределах предглинтовой низменности, ледниковые отложения содержат большое количество отторженцев микулинских морских отложений. Цвет - от буро-серого, зеленовато-серого до коричневого, местами черного, за счет подстилаемых межледниковых битуминозных глин (особенно вблизи Ладожского озера). Отторженцы морских суглинков встречены как в верхней части, так и в нижней части разреза, часто сохраняется слоистость и морская фауна. Мощность отторженцев сильно колеблется и составляет 0,30-10,00 м. В южной части поселения ледниковые отложения характеризуются повышенным содержанием обломков известняков. Цвет более светлый – серый и желтовато-коричневый.  В основании ледниковых отложений изредка залегают пески разной крупности с гравием и галькой, мощностью  от 0,30 м до 7,50 м, вероятно флювиогляциального происхождения.

Дочетвертичные (коренные) отложения

Девонская система – D

Средний  отдел – D2. Девонские отложения на территории поселения распространены только вдоль его южной границы. Наровский горизонт представлен преимущественно глинисто-мергельно-доломитовыми породами, с редкими прослоями песчаников и алевролитов. Мощность меняется в пределах 2,00-5,00 м, достигая иногда 10,00-25,00 м.

Ордовикская система – О

Средний  отдел – О2. Среднеордовикские отложения залегают согласно на породах нижнего ордовика. На большей части территории они перекрыты трансгрессивно залегающими отложениями среднего девона. В пределах Волховского плато  отложения среднего ордовика залегают под четвертичными отложениями. По берегам рек Мга, Назия, тянутся сплошные обнажения известняков. Породы среднего ордовика представлены в основной своей массе однообразной толщей карбонатных пород, преимущественно известняков. В толще известняков в районе городского посёлка Мга встречены прослои доломитов. Мощность среднеордовикских отложений составляет порядка 70,00-100,00 м, увеличиваясь в южном направлении.

Нижний  отдел – О1. Нижнеордовикские отложения залегают на размытой поверхности кембрия. Они протягиваются узкой полосой вдоль Ордовикского глинта, южнее, погружаясь под отложения среднего ордовика.  Породы нижнего ордовика представлены известняками, доломитами, оболовыми песчаниками, диктионемовыми сланцами, глауконитовой песчано-глинистой толщей. Мощность нижнеордовикских отложений составляет порядка 10,00-30,00 м.

Кембрийская система – Є

Нижний отдел – Є1. Кембрийские отложения залегают на глинах котлинского горизонта верхнего протерозоя и перекрываются толщей ордовикских, девонских и четвертичных пород. Выходы на поверхность кембрийских отложений встречаются в пределах неширокой предглинтовой полосы и в основании глинта. На севере территории, где верхняя часть кембрия размыта, мощность его составляет 30,00-70,00 м. Граница кембрийских отложений с перекрывающими их породами ордовика проходят в сравнительно однородной песчаной толще, которая получила название кембро-ордовикской. Разрез нижнего кембрия сложен алевритистыми песчанистыми глинами, песками и песчаниками. Мощность кембрийских отложений в пределах пересечения ими глинта более или менее выдерживается, составляя 12,00-15,00 м, к югу и на восток от глинта она увеличивается до 20,00-35,00 м.

# 3. Гидрогеологические условия территории поселения

Все воды поселения относятся к Ленинградскому бассейну пластовых напорных вод. Гидрогеологические условия района характеризуются наличием двух водоносных комплексов, воды которых приурочены: первого – к четвертичным отложениям, второго – к дочетвертичным отложениям.

## 3.1. Подземные воды первого водоносного комплекса

Водоносные четвертичные отложения характеризуются чрезвычайной литологической изменчивостью и невыдержанностью в плане. Направление потока грунтовых вод от водоразделов к долинам рек, а, в целом к впадине Ладожского озера. Воды гидравлически связаны с уровнем воды в Ладожском озере. В состав первого водоносного комплекса входят водоносные горизонты, приуроченные к аллювиальным (aIV), биогенным (bIV), озерным (lIV) и озерно-морским (lmIV) ик верхнечетвертичным озерно-ледниковым (lgIII), флювиогляциальным (fIII), ледниковым (gIII), межледниковым озерным (lIII) отложениям. Приурочены к пескам, к торфам и заторфованным грунтам, а так же к линзам и прослоям песков в современных и в верхнечетвертичных отложениях. Первый от поверхности водоносный комплекс безнапорный  со свободной поверхностью, залегает с поверхности. Водообильность комплекса неравномерная, но в основном низкая. Минерализация вод 0,10-0,70 г/дм3, состав гидрокарбонатный кальциевый и натриевый. Водоносный горизонт, приуроченный к аллювиальным отложениям, имеет следующие характеристики: дебит 0,01-0,05 л/сек, при понижении на 1,20 м коэффициент водопроницаемости равен 0,07 м/сут. Водоносный горизонт, приуроченный к биогенным отложениям вскрыт на глубинах от 0,00 м до 0,50 м (в зависимости от выпадающих осадков), имеет дебит 0,001-0,06 л/сек, при понижении на 1,20 м коэффициент водопроницаемости составил – для слаборазложившихся торфов 2,00-4,00 м/сут, для средне- и для сильноразложившихся – 0,05-0,15 м/сут. Болота играют большую роль в регулировании поверхностного стока, т.к. почти все реки берут начало из болот. Водоносный горизонт, приуроченный к озерным и озерно-морским отложениям, характеризуется дебитом 0,05-0,10 л/сек, при понижении от 0,20 м до 2,00 м коэффициент водопроницаемости составил для песков 2,00-9,50 м/сут, для супесей составляет 2,20-4,30 м/сут. Глубина залегания водоносного горизонта меняется от 0,00 м до 3,50-5,00 м. Водоносный горизонт, приуроченный к озерно-ледниковым отложениям, характеризуется водоносностью, зависящей от литологического состава. Так водоносность песчаных линз и прослоев в суглинках и глинах невелика, дебит составляет 0,03-0,05 л/сек. Значительную часть разреза составляют пески с дебитом 0,03-0,20 л/сек, при понижении на 0,50-3,00 м, коэффициент водопроницаемости равен 0,60-4,10 м/сут. Для камовых озерно-ледниковых отложений характерны дебиты 0,09-1,20 л/сек при понижении на 1,70-6,90 м коэффициент водопроницаемости равен 0,02-2,00 м/сут. У подножия камов наблюдаются выходы родников  с дебитом 0,01-1,5 л/сек. Водоносный горизонт, приуроченный к флювиогляциальным отложениям, характеризуется следующими данными: дебит   0,20-0,40 л/сек, при понижении 1,00-2,50 м коэффициент водопроницаемости составляет 1,20-3,00 м/сут, достигая 7,00 м/сут. Уровень установился на глубинах от 0,50 м до 3,00-5,00 м, в зависимости рельефа. Мощность водоносного горизонта составляет 3,30-4,00 м.  Водоносный горизонт, приуроченный к линзам и прослоям песков в ледниковых суглинках и супесях, встречается на разных глубинах. В центральной и восточной частях воды безнапорные и слабонапорные. Удельные дебиты равны 0,003-0,30 л/сек, коэффициенты водопроницаемости равны 0,50-2,40 м/сут.  Водоносный горизонт, приуроченный межледниковым озерным пескам, является в большинстве случаев слабонапорным. Величина напора изменяется от 0,10 м до 2,00 м. Залегает на глубинах 0,20-4,50 м, мощность водоносного горизонта 5,30-7,30 м. Дебит равен 0,005-0,22 л/сек, при понижении 0,90-1,00 м коэффициенты водопроницаемости равны 0,40-1,55 м/сут.

При оценке эксплуатационных запасов данный водоносный комплекс рассматривается, главным образом, как источник восполнения запасов подземных вод нижележащего дочетвертичного комплекса. Грунтовые воды верхнечетвертичного - современного водоносного комплекса из-за низкой водообильности и незащищенности от поверхностного загрязнения не могут быть рекомендованы для питьевого и технического водоснабжения.

## 3.2. Подземные воды второго водоносного комплекса

Подземные воды второго водоносного комплекса приурочены к отложениям кембрия и ордовика. На юго-западе поселения (деревня Кирсино) очень локально распространены воды, приуроченные к породам девона, исследование характеристик которых не имеет практического значения с точки зрения водоснабжения. Ордовикский водоносный горизонт распространен к югу от Балтийско-Ладожского глинта. Литологический состав горизонта сравнительно постоянный с преобладанием известняков, а так же подчиненными доломитами и тонкими прослоями глин. Мощность горизонта меняется в районе глинта от 10,00-20,00 м, увеличиваясь на юг до сотен метров. В северной части, в полосе до 10 км вдоль глинта, водоносный горизонт залегает под маломощными четвертичными отложениями, представленные валунными суглинками  с линзами и прослоями песков насыщенных водой, с прослоями супесей и песчано-гравийных грунтов. В зоне распространения водоносного горизонта под четвертичными отложениями глубина залегания его изменяется от 0,50-1,00 м до 20,00-30,00 м. По мере погружения комплекса на юг и юго-восток, глубина залегания его кровли возрастает до сотен метров. Карбонатные породы ордовика в различной степени трещиноваты и закарстованы, что создает благоприятные условия для развития древних и современных форм карста, что в свою очередь определяет водообильность карбонатной толщи. На рассматриваемой территории, в целом, подземные и поверхностные формы карста развиты слабо, карст здесь локально приурочен только к речным долинам. В соответствии с характером водопроницаемости ордовикских пород, приуроченные к ним воды относятся к типу карстово-трещинно-пластовых от безнапорных и слабонапорных на основной территории до высоконапорных на юго-востоке. Величина напора меняется от 2,00-20,00 м до сотен метров в вышеуказанном направлении. Глинт является естественным дренажем для ордовикского водоносного горизонта, поэтому к нему приурочено множество больших и малых родников. В целом ордовикский водоносный горизонт характеризуется неоднородной и слабой водообильностью, что обусловлено не только колебаниями мощности, но и гораздо в большей степени неоднородностью трещиноватости и закарстованности карбонатного массива. По химическому составу воды ордовикского водоносного горизонта гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,20-0,40 г/дм3. Ордовикский водоносный горизонт отделен от кембро-ордовикского толщей диктионемовых сланцев и местами определяется как единый ордовикский - кембро - ордовикский водоносный комплекс. Кембро-ордовикский водоносный горизонт так же распространен к югу от Балтийско-Ладожского глинта. В пределах узкой полосы вдоль глинта он залегает под четвертичными отложениями на глубинах порядка 1,00-10,00 м. В южном и юго-восточном направлениях комплекс погружается под карбонатную толщу ордовика, а затем и девона, и глубина залегания его кровли увеличивается до сотен метров. Кембро-ордовикский горизонт объединяет разновозрастные песчано-глинистые породы нижнего кембрия и ордовика. Водовмещающими породами являются пески и слабосцементированные песчаники с маломощными прослоями глин и алевролитов. Подошвой кембро-ордовикского водоносного горизонта повсеместно служит толща «синих» глин нижнего кембрия, являющаяся региональным водоупором. Мощность горизонта в районе глинта 2,00-5,00 м, увеличиваясь до 20,00-50,00 м на юг и юго-восток. Горизонт содержит порово-трещинно-пластовые воды, в основном, напорные и высоконапорные. Безнапорные и слабонапорные воды встречаются лишь в узкой предглинтовой полосе. Величина напора составляет от первых метров до сотен метров (на юге). Уровень кембро-ордовикского водоносного горизонта вскрыт на глубинах от 0,70-2,70 м до 21,00-25,00 м, преимущественно до 10,00 м. При фонтанировании скважин пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах на 1,00-2,00 м выше поверхности земли. Водопроводимость изменяется от 50 до 300 м2/сут, и зависит, в основном, от мощности водоносного горизонта. Коэффициент фильтрации - преимущественно 2,00-3,00 м/сут.

Как источник водоснабжения воды кембро-ордовикского водоносного горизонта наибольшее значение имеют в предглинтовой полосе, особенно в северной части Волховского плато, где вышележащие ордовикские известняки в значительной мере дренированы. Практически на всей территории горизонт имеет естественный режим. На преобладающей территории воды кембро-ордовикского водоносного горизонта гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,30-0,50 г/дм3. Локально выделяются воды хлоридно-гидрокарбонатного состава натриевые и магниево-натриевые, пресные (минерализация 0,40-0,50 г/дм3). На территории распространения пресных вод имеются участки с жесткой водой (жесткость более 10 мг-экв/л).

## 3.3. Гидрогеологическое районирование и условия водоснабжения

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод оценивались для основных водоносных горизонтов (комплексов), представляющих практический интерес как источник крупного централизованного или мелкого рассредоточенного водоснабжения. Такой оценке предшествовало районирование в зависимости от строения разреза, условий распространения и питания оцениваемых подземных вод, изменчивости фильтрационных свойств, возможности освоения.

Рисунок 3. Схема современного состояния подземных вод и условий их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения

В пределах исследуемой территории выделены группы А1 и А2 по количеству основных водоносных горизонтов:

- А1 – более одного основного водоносного горизонта;

- А2 – водоносные горизонты, пригодные для эксплуатации отсутствуют.

Большая часть рассматриваемой территории относится к участку распространения двух основных водоносных горизонтов - сочетание верхнего безнапорного ордовикского с нижним напорным кембро-ордовикским водоносными горизонтами (А1). Слабое освоение межморенных водоносных горизонтов обусловлено их слабой подготовленностью к промышленному освоению. Удаленность от основных потребителей, крупных населенных пунктов снижает освоение и ордовикского водоносного горизонта. Большое значение имеет тот факт, что подземные воды относятся к категории незащищенных от поверхностного загрязнения, так как на территории нет региональных водоупоров, воды не глубокого залегания. Таким образом, водоснабжение большинства средних и малых населенных пунктов преимущественно децентрализованное. Централизованное водоснабжение имеется в cеле Шум.

Обеспеченность поселения прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод иллюстрируется на рисунке 3. Где условно выделяются категории районов, характеризующихся различной степенью обеспеченности (Кэ) подземными водами:

- I– надежно обеспеченные – Кэ>1,5;

- II– обеспеченные – Кэ=1,0-1,5;

- III– частично обеспеченные – Кэ=1,0;

- IV– недостаточно обеспеченные – Кэ<1,0.

Шумское сельское поселение попадает в категорию, где Кэ=1,4, т.е. меньше 1,5 (недостаточно обеспеченные), но отношение прогнозных эксплуатационных ресурсов к потребности рассредоточенных (мелких) водопотребителей равно 9, что позволяет отнести его к категории обеспеченных прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод.

Таким образом, для обеспечения хозяйственно-питьевых целей населения  Шумское сельское поселение ресурсами подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение разведочных работ и гидрогеологических работ на водозаборах, работающих на неутвержденных запасах подземных вод;

- освоение разведанных подземных вод;

- проведение поисково-разведочных работ для выявления и разведки новых месторождений подземных вод, особенно вблизи крупных и проектируемых водопотребителей;

- проведение мероприятий по охране подземных вод (оконтуривание и исследование участков загрязнения, улучшение технологий бурения скважин, качественное выполнение работ по изоляции эксплуатируемых горизонтов);

- использование подземных вод преимущественно для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- подготовка и улучшение качества подземных вод перед подачей потребителям (обезжелезивание, фторирование и обеззараживание);

- организация и проведение мониторинга подземных вод в естественных и нарушенных условиях, особенно на участках проектируемого строительства;

- лицензирование разведочных работ и пользования недрами.

# 4. Геологические процессы и явления

В пределах рассматриваемой территории широко проявляются процессы заболачивания. В результате этих процессов на площадке образовался торф, мощностью до 5,00-9,00 м. Биогенные отложения (bIV) занимают до 30-40 % территории поселения. Процессы заболачивания обусловлены преобладанием осадков над испарением, слабой расчлененностью рельефа, наличием большого количества впадин и плохой водопроницаемостью грунтов. Большинство болот расположено на водоразделах и относятся к верховому типу с преобладанием атмосферного питания. Максимальная мощность торфов достигает 5-9 м. Низинные болота распространены незначительно и сложены торфами хорошей степени разложения. Они встречаются в пойменных террасах реки в прибрежной полосе озер. Питание таких болот осуществляется в основном за счет паводковых вод.  К территориям распространения биогенных образований приурочено скопление и выделение газа метана. Для зон распространения озерно-морских отложений характерно скопление, выделение, а при вскрытии (при определенных условиях) возгорание горючих газов.

Кроме того, в периоды года с отрицательными температурами в грунтах возникают процессы морозного пучения.

В южной и юго-восточной частях поселения, где распространены известняки ордовикской системы (Ордовикское плато), зафиксированы процессы карстообразования. В целом, на рассматриваемой территории подземные и поверхностные формы карста развиты слабо. Карст в основном приурочен к местам обнажения коренных ордовикских отложений и к тем участкам, где они перекрыты маломощным чехлом дочетвертичных отложений. Это речные долины, участки повышения дочетвертичного рельефа и холмистого четвертичного рельефа, где процессы карстообразования связаны с выщелачиванием известняков подземными водами. Это карстовые «сухие» долины, замкнутые котловины, карстовые воронки. Такие участки требуют более детального инженерно-геологического исследования. При проектировании строительства на таких участках рекомендуется предусмотреть профилактические противокарстовые мероприятия (водорегулирующие) исключающие активизацию карстовых процессов в результате строительства и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии со СНиП 22-02-2003.

# 5. Полезные ископаемые

## 5.1. Общие сведения

Полезные ископаемые, известные на данной территории, представлены в основном различными строительными материалами, связаны как с четвертичными, так и с дочетвертичными отложениями. Среди дочетвертичных образований имеются месторождения строительных известняков, стекольных и формовочных песков. К четвертичным образованиям приурочены обширные торфяные залежи, кирпично-черепичные глины, строительные пески, песчано-гравийно-галечникового материала и напольный камень.

Из твердых горючих полезных ископаемых на рассматриваемой территории распространены торфы. По генетическому типу болота делятся на верховые, низинные, переходные и смешанные. Наиболее распространенные верховые торфы обладают более низкой зольностью (1,7 - 4,6 %), представляя наибольшую практическую ценность как топливо. В границах Шумского сельского поселения на балансе числятся  месторождения Тобинское 1, Тобинское 2, Гладкий и Липовский мох.

Все известные месторождения карбонатных пород распространены в районе глинта, где вскрышные породы имеют сравнительно небольшую мощность (до 10 м), а естественные условия для разработки полезного ископаемого благоприятны. На данный момент на балансе числятся Войбокальское. Полезное ископаемое на них – доломитизированные известняки, местами переходящие в доломиты, которые по физико-механическим свойствам отвечают требованиям  технических условий на бутовую плиту, щебень, штучный камень. Их временное сопротивление сжатию в сухом состоянии достигает 1000 кг/см2, в водонасыщенном – до 800 кг/см2, после замораживания – 700 кг/см2. Мощность промышленной толщи по отдельным участкам составляет 0,50-3,00 м, в среднем составляя 1,70-2,20 м.

Войбокальское месторождение  (Северный, Центральный и Южный участок) содержит пески отвечающие требованиям к формовочному сырью и в качестве стекольного сырья.  Месторождение характеризуется усложненными гидрогеологическими условиями, поэтому при разработке требуются гидромеханические установки. Месторождение снято с учета.

. В 1963 г. на месторождении были подсчитаны запасы формовочных песков по кат. Сг в количестве 160,8 млн. тонн и установлена возможность использования части кварцевых песков в качестве стекольного сырья. В пределах площади была пробурена скважина № 61 глубиной 19 м, в разрезе которой под четвертичными отложениями мощностью 3,8 м залегают кварцевые пески мощностью 13,8 м с содержанием двуокиси кремния ~ 96,07 % и окислов железа — 0,29 %. Пески по качеству отвечают требованиям ГОСТа к сырью для стекольной промышленности.

Полезная толща приурочена к кембрийским и ордовикским отложениям и образует пластовую залежь, сложенную белыми и светлоокрашенными (серыми, желтоватыми и розоватыми), в различной степени сцементированными, преимущественно мелкозернистыми, слабыми песчаниками и плотными песками. Мощность полезной толщи колеблется от 5,5 до 15,1 м, составляя в среднем 9,81 метра. Мощность вскрыши колеблется от ОД до 7,7 м, составляя в среднем 2,7 метра. Основная часть полезной толщи обводнена. Подземные воды залегают, как правило, под четвертичными отложениями.

Гранулометрический состав: фракция > 0,5мм - 0,87 %, фракция 0,5-0,1 мм - до 88,59 % и фракция < ОД мм - 9,87 %.

Прогнозные ресурсы кварцевых песков, пригодных в качестве стекольного сырья, оцениваются в количестве 9,5 млн. тонн по категории Pi при мощности полезной толщи 11.5 м. полученной по усредненным данным по скважине № 61 и скважинам, расположенным вблизи участка.

## 5.2. Характеристики месторождений

В соответствии с Заключением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области на территории  Шумского сельского поселение расположены следующие участки недр общераспространенных полезных ископаемых:

- месторождение торфа «Тобинское-1» - площадь 374 га, запасы утверждены протоколом ПГО "Севзапгеология" № 203 в 1979 г., запасы торфа составляют 881 тыс. тонн по категории А ;

- месторождение торфа «Тобинское-2» - площадь 418 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ № 1419 в 1975 г., запасы торфа составляют 1397 тыс. тонн по категории А;

- месторождение торфа «Гладкий и Липовский мох» - площадь 16848 га, месторождение разрабатывалось с 1932 г., запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 33 в 1980 г., запасы торфа составляют 16676 тыс. тонн по категории А;

- месторождение песка «Войбокальское, участок Бабановское» - площадь 22 га, действующая лицензия ЛОД 47057 ТЭ предоставлена ООО «Северо-Западная горно-разведочная компания», запасы будут утверждены по завершении геолого-разведочных работ;

- месторождение песка «Войбокальское» - площадь 20 га, запасы утверждены протоколом НТС ЛПСЭ в 1991 г., на 01.01.2010  балансовые запасы песка составляют 790 тыс. м3 по категории С1 и 503 тыс. м3 забалансовые ;

- участок недр «Войбокало» (песок строительный) - площадь 12,2 га, участок включен в проект перечня участков недр по Ленинградской области, предлагаемых для предоставления в пользование на 2011 год, утверждаемый Федеральным агентством по недропользованию, прогнозные ресурсы 0,480 млн. м3 по категории Р1

# 6. Инженерно-геологическое районирование

В результате обработки материалов изысканий ЗАО «ЛенТИСИЗ» и других организаций за период 1974 - 2008 гг., а так же на основе карт «СЗТГУ» четвертичных и дочетвертичных отложений М 1:200 000 составлена схема инженерно-геологического районирования (см. Схему инженерно-геологического районирования территории) с выделением территорий благоприятных для застройки. В основу инженерно-геологического районирования положено «Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территории в районной планировке», М., 1982г. и СТП 17.3.3.3.II-81,  разработанное ЗАО «ЛенТИСИЗ». В пределах районируемой территории выделены районы по благоприятности для строительства: I - благоприятные, II - ограниченно-благоприятные, III – неблагоприятные. Учитывая неблагоприятные факторы и физико-геологические явления, выделены следующие участки:

- а – вероятность затопления паводковыми водами 5 % обеспеченности:  слой затопления менее 2 м – территории, приуроченные к речным долинам,

- б – уклон поверхности до 20 % - участки развития холмисто-грядового рельефа, а так же речные склоны,

- в – глубина максимального прогнозируемого уровня грунтовых вод менее 1 м – характерно для заболоченных территорий,

- г – специфические грунты основания – торфы: расчетное сопротивление – менее 0,05 МПа – зоны развития болот,

- е – развит поверхностный малоактивный карст, который приурочен к территории распространения пород ордовика (глинт и ордовикское плато),

- з – слабая интенсивность роста оврагов глубиной до 10 м, рассматривается по речным бортам и склонам.

Усложняющими  строительство критериями являются:

- Вероятность затопления паводковыми водами до 1 % обеспеченности, при мощности затапливаемого слоя менее 2,0 м;

- уклону поверхности 10-20 %;

- по наличию и слабой интенсивности роста овражной эрозии, с глубиной оврагов до 10,0 м.

Наиболее сложными с точки зрения строительства и широко распространенными подрайонами (занимают до 30 %  территории) являются подрайоны: развития биогенных отложений III-вг и III-вге. В геологическом строении подрайона III – неблагоприятного для строительства принимают участие биогенные грунты, подстилаемые верхнечетвертичными отложениями. Так в восточной и центральной частях, торфы подстилаются ледниковыми отложениями, а в остальной части поселения торфы подстилаются озерно-ледниковыми отложениями.

По принятым оценочным критериям в пределах Шумского сельского поселения выделяются территории благоприятные (I), ограниченно – благоприятные (II-е, II-абз;II-б; II-бе) и неблагоприятные (III-в; III-ве; III-вг и III-вге)для строительства.

- Подрайон I - благоприятный для строительства занимает сравнительно не большую площадь и расположен на уже освоенных и застроенных территориях. В геологическом строении данного подрайона принимают участие озерно-ледниковые отложения, представленные ленточными глинами, суглинками, супесями, песками пылеватыми, мелкими, средней крупности, а так же локально гравийно-галечниковыми грунтами. Озерно-ледниковые отложении подстилаются ледниковыми отложениями, представленные в основном суглинками тяжелыми пылеватыми, местами валунными, супесями, характеризующиеся большой плотностью и сравнительно небольшим содержанием гравийно-галечникового материала. Так как рассматриваемый подрайон расположен в пределах предглинтовой низменности, ледниковые отложения здесь содержат большое количество отторженцев микулинских морских отложений. Четвертичные отложения данного подрайона залегают на породах нижнего отдела кембрийской системы. Разрез нижнего кембрия сложен алевритистыми песчанистыми глинами, песками и песчаниками.

- Подрайоны II-е; II-абз; II-б и II-бе – ограниченно-благоприятные для строительства  занимают так же довольно незначительную часть. В геологическом строении расположенных здесь подрайонов принимают участие аллювиальные отложения, которые развиты по руслам рек, озерно-ледниковые и ледниковые отложения, слагающие озы и камы (холмисто-грядовый рельеф). Подстилаются четвертичные отложения породами ордовикской системы.

  - Подрайон II-б выделен по уклону поверхности, который на территории распространения камового рельефа составляет порядка 10-20 %.

б.  Подрайон  II-абз приурочен к долине р. Нева.

в.  Подрайон II-е выделен по возможности развития карста на данных участках.

г. Подрайон II-бе выделен по возможности проявления на участках района карста и уклону поверхности 10-20 %.

- Подрайоны III-в, III-ве; III-вг; III-вге – неблагоприятные для строительства занимают значительную площадь (порядка 50-60 %). В геологическом строении данных подрайонов принимают участие современные биогенные образования, верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения, подстилаемые дочетвертичными отложениями. Неблагоприятными факторами здесь являются: глубина залегания грунтовых вод (менее 1,0 м) и распространение специфических грунтов – торфов.

  - Подрайон III-в выделен по глубине залегания грунтовых вод – менее 1,0 м  от поверхности земли довольно широко распространены на рассматриваемой территории.

б. Подрайон III-ве выделен по глубине залегания грунтовых вод    (менее 1,0 м) и по развитию поверхностного малоактивного карста.

в. Подрайон III-вг выделен на территории современной четвертичной                          озерной и верхнечетвертичной озерно-ледниковой равнин по таким усложняющим строительство критериям, как глубина залегания грунтовых вод (менее 1,0 м) и распространение специфических грунтов – торфов.

г. Подрайон III-вге, отличается от выше перечисленных тем, что в его пределах помимо отмеченных критериев, имеет место распространение поверхностного малоактивного карста.